## Slide 1: Oefensessie 3
Codeomvormers en oefeningen

## Slide 2: Codeomvormers
Transformeert gecodeerde informatie naar een andere code.
Doel: codes gevormd door binaire patronen aan de ingang omzetten naar overeenstemmende patronen met een ander coderingstelsel.
Methode:
    vertrekken van de waarheidstabel (WT),
    teken IEC-symbool,
    stel de logische vergelijkingen op,
    vereenvoudig deze maximaal en
    teken het poortschema.

## Slide 3: Codeomvormers

## Slide 4: Codeomvormers
Stel de logische vergelijkingen op:
De vergelijking voor iedere uitgang (d, e, f of g) bepaal je door:
  Voor elke 1 in de kolom van de uitgang neem je het product van de variabelen a, b en c waarbij:
        een 1 overeenstemt met de variabele zelf en
        een 0 met de inverse van de variabele.
  Sommeer al deze producten.

## Slide 5: Codeomvormers
  Oefening thuis: - vereenvoudig
          - teken het IEC-schema

## Slide 6: BIN – OCT Omvormer

## Slide 7: BIN – OCT Omvormer
Oefening thuis: teken het IEC-poortschema.

## Slide 8: Bin – Gray Omvormer (Gray-code zie theorie)
# | INPUTS |  |  | OUTPUTS |  | 
 | b2 | b1 | b0 | g2 | g1 | g0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Teken het IEC-symbool:
g0 is 1 voor de decimale waarde (#) 1,2,5,6 wat we aanduiden links van de aansluiting g0.
Analoog:
- g1 van 2 tot 5 de waarde 1 aanneemt en
- g2 van 4 tot 7 de waarde 1 aanneemt.

## Slide 9: Bin – Gray Omvormer
# | INPUTS |  |  | OUTPUTS |  | 
 | b2 | b1 | b0 | g2 | g1 | g0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 10: Bin – Gray Omvormer
Vergelijkingen  poortschema

## Slide 11: Gray – Bin Omvormer
# | INPUTS |  |  | OUTPUTS |  | 
 | g2 | g1 | g0 | b2 | b1 | b0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
De Gray-code hersorteren volgens de afgesproken regels voor de opbouw van een WT.

## Slide 12: Gray – Bin Omvormer
# | INPUTS |  |  | OUTPUTS |  | 
 | g2 | g1 | g0 | b2 | b1 | b0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 13: Gray – Bin Omvormer

## Slide 14
Studietip: in deze oefeningen worden de waarheidstabellen reeds ingevuld gegeven. Nadat in de theorielessen bepaalde belangrijke codes behandeld zijn, dien je zelf deze waarheidstabellen te kunnen invullen (ook op de evaluaties)!

## Slide 15: Oefeningen
Van de volgende codeomvormer zijn de vergelijkingen tussen de in- en uitgangsvariabelen bekend:
  Stel de waarheidstabel op van deze codeomvormer.
  Vervolledig op basis daarvan het IEC-symbool.
  Extra opgave (thuis): teken het poortschema met het minste aantal poorten.

## Slide 16: Oefeningen - oplossing
1. Van de volgende codeomvormer zijn de vergelijkingen tussen de in- en uitgangsvariabelen bekend:
  Waarheidstabel b) IEC-symbool.
1
2
4
8
0/1
2/3/4/5/A/B/C/D
2/3/6/7/A/B/E/F
0/2/4/6/8/A/C/E
X/Y
A
B
C
D
X
Y
Z
U
Opm. : Bij de uitgangen mag je in plaats van de hex. notatie ook de decimale waarde plaatsen.

## Slide 17: Oefeningen - oplossing
1. Van de volgende codeomvormer zijn de vergelijkingen tussen de in- en uitgangsvariabelen bekend:
    Ter info: deze schakeling maakt voor ingangen 0 t.e.m. 9 (= de BCD-code) het 9-complement (zie theorie).
    Studietip: je dient ook de omgekeerde werkwijze te kennen m.a.w. de vergelijkingen kunnen halen uit een IEC-symbool.

## Slide 18: Oefeningen
2. Maak een codeomvormer van BCD naar Excess-3.
M.a.w. - Stel de waarheidstabel op
- Teken het IEC-symbool
- Stel de vergelijkingen op (+vereenvoudiging)
- Teken het IEC-poortschema

## Slide 19: Oefeningen - oplossing
2. Maak een codeomvormer van BCD naar Excess-3.
W.T.
 | BCD |  |  |  | XS3 |  |  | 
 | D | C | B | A | d | c | b | a
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x

## Slide 20: Oefeningen - oplossing
2. Maak een codeomvormer van BCD naar Excess-3.
Vergelijkingen:

## Slide 21: Oefeningen - oplossing
2. Maak een codeomvormer van BCD naar Excess-3.
Poortschema (getekend vanuit SOP-vorm):

## Slide 22: Oefeningen - oplossing
2. Maak een codeomvormer van BCD naar Excess-3.
Poortschema (getekend vanuit SOP-vorm):
Deze oplossing gebruikt enkel EN/OF/NIET-poorten
Je kan met minder poorten werken als je de eenvoudigste vergelijkingen neemt…

## Slide 23: Oefeningen
3. Werk de SOP-vergelijkingen van de BIN-GRAY omvormer uit via:
1. de Booleaanse rekenregels
2. via Karnaugh-kaarten