## Slide 1: OPO Digitale Technieken
Les 1

## Slide 2: Algemene info
  Doel OPO = wat ken/kun je na deze lessen…
    Begrippen (vb. analoog-digitaal; synchroon-asynchroon, …) en afkortingen
    Digitale oplosmethoden
    Symbolen + schema’s leren tekenen
    Digitale schakelingen bouwen op breadboard
    Met datasheets leren werken
    Metingen uitvoeren op digitale schakelingen
    Simulatie
    Toepassingen/schakelingen leren kennen/herkennen
    Codes, talstelsels
    Input-output (hardware interface met mens)
    En veel, veel, veel meer…

## Slide 3: Algemene info
  ECTS lezen (via Toledo)
    OPO of module = 6 studiepunten (180 uur studie)
    Begintermen
    Inhoud
    Evaluatie

## Slide 4: Algemene info
    Evaluatie:
      1e zittijd = 2e EP (examenperiode) = juni MAAR
         Eindevaluatie theorie Digitale Technieken en Oefeningen samen met permanente evaluaties in het labo  1 cijfer (op 20)  geen deelvrijstellingen!!!
      2e zittijd = 3e EP = augustus of september
            Zie ECTS
            TIP: slaag in 1e zittijd!!!
  Aanwezigheidscontroles kunnen
  Lessen beginnen stipt  te laat = niet meer binnenkomen
  Lessen goed bijhouden: voor theorie, oefeningen en labo!!

## Slide 5: Te kennen leerstof?
          Theorie
          Oefeningen
          Toepassingen, schema’s, omzettingen, symbolen, …
          Cursusboek; geziene inhouden, rest is ‘naslagwerk’!
          Presentaties en extra documenten op Toledo
          Samengevat: ALLES WAT GEZIEN IS
          TIP: in de theorieles wordt duidelijk gezegd wat gekend dient te zijn en hoe je het moet kennen (niet per e-mail of op Toledo)!

## Slide 6: Analoge weergave
De meeste fysische verschijnselen zijn continu:
    Vloeiend verloop
    Oneindig veel gradaties
Waarneembaar maken of gemakkelijk voorstellen:
    Via geschikt instrument weergeven
    Liefst visueel weergeven
    Traditioneel met aanwijsnaald
    In functie van de tijd: vloeiende grafiek
Deze weergave noemt men ‘analoog’
Grieks: αναλογος = in overeenstemming met, evenredig
Analoog = in overeenstemming met de werkelijkheid

## Slide 7: Analoge weergave
Meten = aflezen op een geijkte schaal

## Slide 8: Digitale weergave
Er bestaan ook ‘abrupte’ gebeurtenissen:
    Verbreken van een contact
    Verspringen van een secondewijzer
    Het tellen van voorwerpen: een aantal neemt toe met volle eenheden
Getallen hebben een ‘discreet’ karakter. Discreet = waarde die met duidelijk te onderscheiden tussenstappen verspringt.
De overgang van het ene natuurlijk getal naar het volgende gebeurt altijd sprongsgewijs = discontinu.
De weergave van zulke ogenblikkelijke veranderingen = ‘digitaal’. Algemene betekenis is getalvormig, numeriek.

## Slide 9
Analoog - digitaal
Notes: Horloge, digitaal, analoog
Continu versus discreet

## Slide 10: Digitaal meettoestel
Digitaal meettoestel: maakt automatisch de omzetting van
de analoge meting naar een digitale aanduiding.
Aanduiding rechtstreeks in cijfers = digitaal toestel
Omzetting van analoge naar digitale waarde: ADC = analoog digitaal convertor
De gebruikte elektronische componenten bepalen ‘analoge schakeling’ of
‘digitale schakeling’. Welke componenten?

## Slide 11: Analoge en digitale toestellen
Analoge schakelingen:
- versterkers
- filters
- …
bevatten: weerstanden, condensatoren, spoelen
transistoren, fets, opamps, …
Digitale schakelingen:
- computer
- GSM
- flatscreen TV
- tablet
- …
bevatten: logische poorten (AND, OR, NOT, …)
tellers, geheugens, microcontrollers
FPGA, …

## Slide 12: Logische variabelen en logische niveau’s
Begrippen
  Logische VARIABELE (of binaire variabele)
  2 toestanden  0 toestand  1 toestand
  aanduiding: “bit” (binary digit)
  Logische niveaus (gebieden)
    2 niveaus  Hoog niveau (H) [meest pos. algebraïsche waarde]
     Laag niveau (L) [minst pos. algebraïsche waarde]
  Soorten logica
    positieve logica  “0” = L  “1” = H
    negatieve logica  “0” = H  “1” = L
    De logische 0 en 1 blijven altijd gelijk aan het logische concept Fout en Juist. Ze hebben geen direct verband met enige fysische waarde
    (= spanning).

## Slide 13: Analoge en digitale signalen
België - Nederland
2-0
H-L
5V-0V

## Slide 14: Analoge en digitale signalen
TTL–logica = Transistor Transistor Logic
Analoge signalen: ruim spanningsbereik (tussen voeding en massa)
 kwetsbaarheid voor vervorming
Digitale signalen: enkel uiterste niveaus, tussenliggende waarden verboden

## Slide 15: Analoge en digitale signalen
Eenvoudigste manier om een digitaal signaal op te wekken:
In de rest van de cursus: betekenis van hoog en laag niveau is bitwaarde 1 en 0 (positieve logica)

## Slide 16: Analoge en digitale signalen
Digitaal signaal = concept is simpel = ‘ongevoelig’ voor verstoring (als signaal mag afwijken van zijn ideale niveau)  bredere stoormarge
Stoorpulsen en vervorming hebben geen effect op de kwaliteit van het digitale
signaal (brom, schakelruis, …).
Opgelet: signaal toch niet te erg verminken!

## Slide 17: Analoge en digitale signalen
Praktijk: een digitaal signaal vervormt (schuine flanken, afgeronde hoeken, …)
kan eruit zien als een analoog signaal
Jij kan uit context afleiden welke interpretatie geldig is:
(grillig) sinusachtig golvend  analoog
eerder blokgolf  digitaal
Zelfde signaal  verschillende informatie:
Waarde spanning gebied waarin de spanning ligt
2 mogelijkheden: H of L

## Slide 18: Oefening: binaire variabele op ID-kaart?
Notes: Binaire variabelen op andere formulieren?
m/v
Student J/N
Kotstudent J/N
Belastingplichtige J/N
Gehuwd J/N

## Slide 19: Logische functie

## Slide 20: Logische functie
Binaire variabele X
Binaire variabelen A, B, C, …
Ondubbelzinnig bepaald
Wij noteren de variabelen A, B, C, X, … bij voorkeur met een hoofdletter
Voorbeeld notatiewijze:
X = A.B + C + D
Notes: SOP

## Slide 21: Logische functie – AND (EN)
Y = A.B

## Slide 22: Logische functie – AND (EN)
Serieschakeling van drukknoppen

## Slide 23: Waarheidstabel (= WT) – AND (EN)
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Niets doen, niet indrukken = 0
Wel indrukken = 1
Notes: And- functie

## Slide 24: Logische functie – OR (OF)
Y = A+B

## Slide 25: Logische functie - OR (OF)
Parallelschakeling van drukknoppen

## Slide 26: Waarheidstabel
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Notes: OF-functie

## Slide 27
Voorstellingswijzen logische functies

## Slide 28: Venn-diagram
Notes: And- functie

## Slide 29: Waarheidstabel – Venn-diagram
B | A | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Notes: And- functie

## Slide 30: Voorbeeld met 3 variabelen
Notes: And- functie
Sustainability=duurzaamheid

## Slide 31: Complex voorbeeld…
Notes: And- functie

## Slide 32: Karnaugh-kaart (met 3 variabelen)
Notes: And- functie

## Slide 33: Samenvatting: voorstellingswijzen van logische functies
Naast een formule van een logische functie, bestaan ook grafische voorstellingswijzen:
C | B | A | X
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Waarheidstabel
Venn-diagram
A
B
C
Karnaugh-kaart
 |  |  | B | 
 | 0 | 1 | 1 | 1
A | 0 | 0 | 0 | 1
 |  | C |  | 

## Slide 34: Informatie-inhoud van bitstrings
b0
b1
b2
b3
?
b3 | b2 | b1 | b0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2n-1 < k ≤ 2n
b = bit
n = aantal bits
Tabel met alle mogelijke combinaties k
Bitstring b3b2b1b0 door bij elkaar horende bits na elkaar te schrijven.
Links MSB (most significant bit = meest beduidende bit) en rechts LSB
(least significant bit = minst beduidende bit).
Notes: Uitdrukking geldt indien men door middel van bitstrings of binaire patronen een aantal verschillende toestanden wil voorstellen, met k het aantal toestanden en n het aantal benodigde bits.

## Slide 35: Bitstrings
Voorbeeld: toestanden ↔ aantal bits
Wat zijn het aantal mogelijke combinaties met 3 bits?
23-1<8≤23

## Slide 36: Afspraken voor waarheidstabel (WT)
  Vanaf nu gebruiken we standaard de systematisch aflopende volgorde in WT voor theorie, lab, oefeningen en evaluaties!
  Dit heeft enkele voordelen:
    Links een kolom bijtekenen voor uitbreiding met extra variabelen.
    Iedereen heeft dezelfde oplossing, dus gemakkelijk te vergelijken.
    Later: voordeel bij opstellen van een Karnaughkaart
  Bovenaan de tabel staat de laagste decimale waarde (vb. 000) en onderaan de hoogste decimale waarde (vb. 111)

## Slide 37: Afspraak voor waarheidstabel (WT)
C | B | A | X
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
MSB LSB

## Slide 38: Oefening:
Stel de waarheidstabel op (volgens de opgegeven afspraken).
Teken ook het Venn-diagram. NB: waar niets staat, is het inverse van de variabele A, B of C. Je mag dit wel noteren, maar voor de duidelijkheid wordt dit meestal weggelaten.
Notes: Theoriecursus p. 15 1.5 Opgaven opgave 5

## Slide 39: Meer logische functies

## Slide 40: NOT (NIET)
Andere notaties:
= A’ = /A = NOT A
Letter overstrepen in Word: typ letter en druk dan op ALT+772 (je kan dit herhalen voor meerdere streepjes boven elkaar bij slechts één letter)
Notes: Toepassing: deurlampje van koelkast.

## Slide 41: NOR (NOF)

## Slide 42: NOR (NOF)

## Slide 43: NAND (NEN)
Analoog – thuis zelf als oefening maken

## Slide 44: XOR (XOF)

## Slide 45: XOR (XOF)
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 46: Inverse XOR?
XOR ?
XNOR

## Slide 47: XNOR (XNOF)
B | A | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 48: Engels  Nederlands
OR = OF NOR = NOF
AND = EN NAND = NEN
NOT = NIET
XOR = XOF XNOR = XNOF
(= EXOR) (plaats X is steeds vooraan !!)
(= EOR)

## Slide 49: Symbolen
Fout gevonden?
& = ampersand = betekenis ‘EN’
Evolutie symbool:
Symbool juist schrijven!
α ≠ &
Notes: Alfa is niet het symbool voor ampersand!

## Slide 50: Symbolen
Notes: Twee invertoren na elkaar is buffer. Doel: tijdsvertraging of meer stroom kunnen leveren (hoger aantal ingangen kunnen aansluiten). Zie lab en later.

## Slide 51: Symbolen
AND OR NOT
Normen:
“Rechthoekige”: IEC = International Electrotechnical Commission
“Afgeronde”: ANSI (of MIL) = American National Standards Institute

## Slide 52: Symbolen
NAND NOR XNOR