## Slide 1: OPO Digitale Technieken
Les 2

## Slide 2: Doel
Nieuwe voorstellingswijze  pulsdiagram
Extra IEC-symbolen
Studietips
Prioriteiten
Booleaanse rekenregels
Oefeningen & toepassingen

## Slide 3: Voorstellingswijze van logische functies: pulsdiagram
Pulsdiagram = grafiek die het verloop van het logisch niveau op de uitgang weergeeft i.f.v. het gegeven verloop van de ingangen.
Voorwaarden:
  bevat alle ingangscombinaties
  mag geen tegenstrijdigheden bevatten
Bemerk: tijdschaal hoeft niet geijkt te zijn.
Hieruit WT, logische vergelijking, schema, … opstellen

## Slide 4: Basisfuncties: extra IEC-symbolen
Notes: Specifiek geval van ‘LOGISCHE DREMPEL’ is >=1 of OR!

## Slide 5: Basisfuncties: extra IEC-symbolen
Notes: Specifiek geval van ‘PRECIES m’ is =1 of XOR!

## Slide 6: (Studie)tips
Je kan alle voorstellingsvormen vlot naar elkaar omzetten.
    Logische functie
    Waarheidstabel (WT)
    ( later ook SOP en POS vorm)
    Venn diagramma
    Karnaughkaart
    Pulsdiagram
    Schema met symbolen van logische poorten
    ( later in lab ook uitvoeren met IC’s)
Wij gebruiken steeds IEC-symbolen om zelf iets te noteren, op te lossen, op het examen, simulatie, …
De ANSI/MIL symboliek kan je omzetten naar IEC-
symbolen (dus ANSI herkennen). Dit omdat nog vele datasheets en informatie (internet, labcursus) opgemaakt zijn in de ANSI symboliek.

## Slide 7: (Studie)tips
Een digitaal schema tekenen we steeds ‘van links naar rechts’; links komen de ingangen, rechts de uitgangen (analoog met een elektrisch of elektronisch schema).

## Slide 8: Prioriteiten
1) Invertor, NOT, overstreping [hoogste prioriteit]
  Nota: bij omzetten naar een schema dien je bij meerdere overstrepingen die eerst uitvoeren het dichtste bij de variable
2) Haakjes (van binnen naar buiten)
3) XOR en XNOR
4) AND
5) OR [laagste prioriteit]

## Slide 9: Oefeningen
Los op volgens IEC en de opgegeven afspraken:
Geef voor een XOR-functie van 3 logische variabelen A, B en C:
        Het IEC-symbool
        De waarheidstabel
        De karnaughkaart
        Het pulsdiagram
Teken het IEC-poortschema voor de functie X
(met het minste aantal poorten)
X = A.B + ((A.B) + C)
Notes: Hoofdstuk 2: 2.6 Opgaven - Opgave 1
Hoofdstuk 2: 2.6 Opgaven - Opgave 12

## Slide 10: Oefeningen
Welke functie wordt hier geïmplementeerd? Stel de waarheidstabel van de schakeling op. Schrijf de logische vergelijking op.
Tip: je kan in het schema na elke poort een vergelijking noteren i.f.v.
de ingangen van de poort. Werk van de ingang naar de uitgang.
Notes: Oude cursus hoofdstuk 2: 2.6 Opgaven – Opgave 3 (SOP op dit ogenblik nog niet gezien, zie verder)

## Slide 11: Oefeningen
4. In een digitale schakeling meet ik de spanningen op ingang A en B en op uitgang X met als doel de logische functie te achterhalen. Het resultaat noteer ik in een overzichtstabel:
Wat is de logische functie van deze schakeling? Teken ook het IEC- symbool van die poort (inclusief de variabelen).
B | A | X
0V | 0V | 5V
0V | 5V | 5V
5V | 0V | 5V
5V | 5V | 0V

## Slide 12: Toepassing: AND op bitniveau  TCP/IP
Hoe netwerkadres uit IP-adres afleiden?
  Subnetmasker nodig
  IP AND subnetmasker = subnet (bitsgewijze AND)
  voorbeeld: IP: 192 . 168 . 1 . 2 subnetmask: 255 . 255 . 255 . 0
  uitwerking:
    IP: 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0000 0010
    subnetmask: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
    AND ---------------------------------------------
    1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0000 0000
    of 192 . 168 . 1 . 0
Notes: © Koen Vangheluwe - H9 Netwerken
Toepassing op binaire AND is een voorbeeld dat hoort bij “2.4 Logische functies toegepast op bitstrings”

## Slide 13: Booleaanse rekenregels
Zie de theoriecursus voor een overzicht van de booleaanse rekenregels (4 bladzijden)!

## Slide 14: Rekenregels
AND OR EXOR
Idempotentiewet  variabele met zichzelf
Inversiewet  variabele met zijn inverse
Rode rechthoeken als oefening bewijzen via WT.

## Slide 15: Commutatieve wetten

## Slide 16: Associatieve wetten

## Slide 17: Distributieve wetten

## Slide 18: Distributieve wetten

## Slide 19: De Morgan: EN  OF

## Slide 20: De Morgan: OF  EN

## Slide 21: De Morgan

## Slide 22: Absorptiewet
(Niet van buiten kennen)

## Slide 23: Oefeningen
Toon de absorptiewetten aan (via WT)
Oefeningen op bord