## Slide 1: VEREENVOUDIGINGSTECHNIEKEN Les 4 : DE KARNAUGHKAART
1

## Slide 2: Handboek
Inhoud voor deze les vanaf p. 102 t.e.m. p. 116

## Slide 3: DE KARNAUGH-KAART
Inleiding
  Karnaugh-kaart = Kn-map (n variabelen)
  Rechthoeking raster
    Iedere standaardproductterm (=stp) = minterm = elk bitpatroon op de ingang → vakje met logische niveau-uitgang
    Benoemen rijen en kolommen vaste afspraak
  Hulpmiddel voor vereenvoudigen van logische vergelijkingen
  Bruikbaar tot 4 variabelen
  Meer dan 4 variabelen: andere methodes zoals Quine-McCluskey

## Slide 4: Vorm Karnaugh-kaart
n variabelen  vakken = aantal ingangscombinaties
vorm: liefst vierkant, tenzij niet anders kan dan rechthoekig

## Slide 5: Hoogstens 4 variabelen
Doel: combinatorische functies snel reduceren
Geeft simpelste/kortste SoP-vorm
 eventueel ook PoS-vorm
Gegeven: waarheidstabel
     eventueel opgave zelf converteren naar WT

## Slide 6: Lokaliseren van de vakken
1 vakje/ingangscombinatie
Voorwaarde: een buurstrook mag slechts één variabele veranderen
Buurstrook = links, rechts, boven, onder (niet diagonaal!)
Bitpatroon volgt Gray-code (zie later)

## Slide 7: Lokaliseren van de vakken
Eenvoudiger met ‘banden’ voor elke variabele (in cursus)
Of vermelding van binaire waarden (Gray)
Aflopende volgorde DCBA  bitpatroon rechtstreeks noteren

## Slide 8: Lokaliseren van de vakken
  Twee tegenover elkaar liggende zijlijnen vallen samen
  dus: vakjes aan deze zijlijnen zijn naburig
Met 3 onafhankelijke veranderlijken
    Met 4 onafhankelijke veranderlijken

## Slide 9
Andere voorstellingswijzen (vb. bij K4-map)

## Slide 10: Nummering van de vakken
“adres” = rangnummer is decimale waarde van bitpatroon
Denkbeeldig gewicht aan A-B-C-D is 1-2-4-8
Rangnummer = standaardnotatie bij mintermen en maxtermen

## Slide 11: Invullen Karnaugh-kaart
Invullen = voor elke ingangscombinatie  uitgangswaarde in juiste vak
Enen (1) en nullen (0) ALTIJD invullen (blanco = don’t care  zie later)

## Slide 12: Groeperen van vakken
Twee buurvakken (-groepen) worden 1 nieuwe groep
Booleaanse vereenvoudiging
= sterke vereenvoudiging (ook componenten en bedrading)

## Slide 13: Groeperen van vakken
Versmelting met buurvak = 1 variabele minder!
= sterke vereenvoudiging van combinatorische functie!
 want minder variabelen in logische vergelijking
Groeperen (vakversmelting) naar grotere groepen

## Slide 14: Groeperen van vakken
Voorbeeld K4-map:

## Slide 15: Groeperen van vakken
Buurvelden vlot herkennen!
Grotere groep = sterke vereenvoudiging
Groeperen via overstaande zijde(n) of hoek(en)
Enkele voorbeelden:

## Slide 16: Vereenvoudigen van functies
Vereenvoudigen = minimaliseren = reduceren
Via booleaanse algebra:
  Omslachtig
  Vergt uiterste aandacht
  Vaardigheid na veel oefenen!
  Gevoelig voor schrijffouten (vb. inversiestreepje vergeten)
Via de methode van Karnaugh:
  Menselijk brein kan gemakkelijker visuele patronen herkennen
  Grafische methode = veel sneller = veel efficiënter = trefzekerder optimale vereenvoudiging vinden
Karnaugh samengevat:
Om de kortste SoP-vorm van een logische functie te vinden moet men op de Karnaugh-kaart alle enen verzamelen in zo weinig mogelijk groepen die zo groot mogelijk gekozen zijn.

## Slide 17: Vereenvoudigen van functies

## Slide 18: Vereenvoudigen van functies
Voorbeeld:
gereduceerde vergelijking
Nota: - verder comprimeren kan, maar dan wijk je af van de zuivere SoP-vorm!
- soms meerdere oplossingen, met gelijke graad van vereenvoudiging

## Slide 19: Gebieden AND-en of OR-en
AND-en  gebieden worden kleiner: behoud van enkel overlappende gedeelte
OR-en  gebieden worden groter: ze verenigen

## Slide 20: Gebieden AND-en of OR-en
Een AND-functie van meerdere ingangen komt overeen met een kleiner vak.
Een OR-functie van meerdere ingangen komt overeen met een groter vak.

## Slide 21: Invullen van de Karnaugh-kaart

## Slide 22: Don’t cares
Logische functie kan onbepaalde uitgang hebben: 0 of 1
Doet er niet toe = don’t care
Ontstaan als:
  een ingangscombinatie in de praktijk niet voorkomt of
  een uitgang geen belang heeft
  Vb. bij een BCD-code (4-bit) komen de getalwaarden 10 t.e.m. 15 niet voor (zie later)
In WT en Karnaughkaart  x voor een don’t care
Je kiest een 1 voor een grotere groep te kunnen bekomen, je kiest 0 indien hij niet van nut kan zijn
Eenmaal je kiest ligt het niveau vast in de schakeling

## Slide 23: Don’t cares
Voorbeeld notatie:
of

## Slide 24: Quine Mc-Cluskey
Karnaugh-kaart tot 4 variabelen
Eventueel 5 en 6 variabelen: te moeilijk om maximale groepen te vinden  niet kennen
Beter voor 5 tot onbeperkte variabelen: methode van Quine Mc-Cluskey
Werkt via tabellen, eenvoudiger programmeerbaar
Indien ooit nodig: via programma zoals WinLogiLab
Methode zelf niet te kennen

## Slide 25: WinLogiLab
Demo voor Karnaugh-kaart te oefenen

## Slide 26: Overzicht definities
Implicant, priemimplicant, noodzakelijke priemimplicant
  Minterm = standaardproductterm = elk vakje op Karnaughkaart
  Implicant = groepje in Karnaughkaart = een (deel)oplossing
    Samengestelde standaardproducttermen
    Vb.
  Priem-implicant = grootste groep in Kn-map
    Niet meer te impliceren met andere implicant
    Vb.
  Essentiële of noodzakelijke priem-implicant
    Priem-implicanten die nodig en voldoende zijn om alle standaardproducttermen te bevatten

## Slide 27: Overzicht definities
Priemimplicanten:
  Voorbeeld
mintermen
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
C
BA
Implicanten:
A

## Slide 28: Oefeningen: vereenvoudigen met Karnaugh-kaarten
Voorbeelden
  Voorbeeld 1
  Voorbeeld 2
 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 0 | 1
B
A
 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
B
A
X = A

## Slide 29: Oefeningen: vereenvoudigen met Karnaugh-kaarten
Voorbeelden
  Voorbeeld 3
  Voorbeeld 4
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
C
BA
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 1
DC
BA
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 30: DE KARNAUGH-KAART
Voorbeelden
  Voorbeeld 5
  Voorbeeld 6
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0
DC
BA
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
DC
BA
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 31: Oefeningen: Los op met een Karnaughkaart

## Slide 32: Oefeningen: Los op met een Karnaughkaart

## Slide 33: Oefeningen: Los op met een Karnaughkaart