## Slide 1: Digitale Technieken
Les 5: Codering van getallen + codes

## Slide 2: Inhoud
Codering van getallen (p. 61 t.e.m. p.66 en deel enkel in presentatie)
- Natuurlijke getallen
- Gehele getallen
- Rationale getallen
Codes (p. 21 t.e.m. p. 41)
- Cijfercodes: de Gray-code, BCD-code, XS3-code
+ Eigenschappen van cijfercodes
- Alfanumerieke codes
- Technische codes
- Andere codes

## Slide 3: Codering van getallen
Natuurlijke getallen (positieve gehele getallen)
    Codering volgens het binaire getalstelsel
    Het bereik van de te coderen getallen wordt beperkt door de woordlengte van de gebruikte bitstring
      vb. Met een byte: alle natuurlijke getallen van 0 tem 255
      Met een woord (16 bits): van 0 tem 65535
    = UM = Unsigned mode = alles wat tot nu toe gezien is
    We noteren geen teken!
Gehele getallen (positieve en negatieve)
    = SM = Signed mode (of signed numbers)
    Tekendragende getallen!
Rationale getallen
    Elk decimaal (komma)getal met eindig veel decimalen
    Het quotient van 2 gehele getallen

## Slide 4: De weergave van natuurlijke getallen
In zijn basisvorm geeft het ‘natuurlijke’ binaire talstelsel alleen maar absolute waarden weer; dit zijn dus tekenloze getallen (unsigned numbers). De 16 bitpatronen die bijvoorbeeld in een 4-bit systeem kunnen gevormd worden van 0000 tot 1111 stellen de positieve getallen van 0 tot 15 voor. Zo’n tekenloze ‘absolute’ getalweergave noemt men met een vakterm de ‘unsigned mode’.

## Slide 5: De weergave van gehele getallen
Negatieve getallen weergeven  volgorde van waarden herschikken
Bovenste helft positieve waarden opofferen  getalbereik ongeveer gelijk verdelen over positieve en negatieve waarden
= tekendragende getallen = signed numbers
4 mogelijkheden:

## Slide 6: De weergave van gehele getallen
Algemeen:
Om de getalwaarde van een bitstring te kennen moet er apart uitdrukkelijk vermeld worden welke interpretatie er van toepassing is: zonder die expliciete informatie kan men onmogelijk weten of het om een ‘signed’ of een ‘unsigned’ codering gaat.
In geval van ‘signed’ codering moet de juiste methode ook gekend/gegeven zijn (1 van de 4).

## Slide 7: De weergave van gehele getallen: tekendragende 8-bit getallen
Welk codesysteem is nu het beste?
Linker bit steeds teken + of –
7 bits over voor getalwaarde
Meestal +127 tot -127 (soms -128)
Nadelen:
    binary-offset: de bitpatronen voor positieve getallen (signed mode) zijn niet de zelfde als voor de absolute waarden (unsigned mode)
    sign-magnitude en one’s complement: de waarde 0 op twee manieren kunnen weergeven - een nodeloze complicatie
    two’s complement: probleem opgelost door de waarde van alle negatieve getallen met één te verlagen, zodat de lijst van 1 tot 128 loopt

## Slide 8: De weergave van gehele getallen: tekendragende 8-bit getallen
Het belangrijkste criterium om een tekendragend codeersysteem voor getallen te beoordelen is dat het wiskundig consistent is. Het is immers ontoelaatbaar dat een rekenkundige bewerking tot een onzinnig resultaat zou leiden. Tot zijn essentie herleid komt dit er op neer dat de optelling van twee tegengestelde waarden als som het getal nul moet opleveren.
Cijfervoorbeeld: is (2) + (2) = 0 ?
Bij binary offset is (1) 0000 0000 niet nul, maar … ?
De betekenis van de 9e bit: ‘overflow’
De ‘consistentievoorwaarde’ wordt slechts door één systeem vervuld: het two’s complement.
binary offset | 1000 0010 | + | 0111 1110 | = | (1) 0000 0000 | niet nul!
signed magnitude | 0000 0010 | + | 1000 0010 | = | (0) 1000 0100 | niet nul!
one’s complement | 0000 0010 | + | 1111 1101 | = | (0) 1111 1111 | niet nul!
two’s complement | 0000 0010 | + | 1111 1110 | = | (1) 0000 0000 | som is NUL

## Slide 9: Codering van gehele getallen: sign-magnitude (tekenbit)
Codering d.m.v. een tekenbit = sign-magnitude
  Methode:
    De MSB wordt gebruikt als tekenbit: 0 = + 1 = -
    De overblijvende bits stellen de waarde voor volgens het binaire stelsel
    De woordlengte dient vooraf bepaald te zijn
  vb. +112 = 0111 0000
  - 83 = 1101 0011
  Nadelen:
    Het getal 0 kan op 2 manieren gecodeerd worden
      0000 0000 en 1000 000
    De binaire rekenregels gelden niet
        De binaire som van een positief en negatief getal is fout
  12 + (-6) = + 6
  0000 1100 + 1000 0110 = 1001 0010 = -18 (volgens deze coderingsmethode)
  MSB = 1 dus een negatief getal
        De som van hetzelfde positieve en negatieve getal is niet nul

## Slide 10: Codering van gehele getallen: 2’s complement
Two’s complement = 2’s complement
De gebieden van unsigned mode en signed mode overlappen elkaar.

## Slide 11: Codering van gehele getallen: 2’s complement
De binaire codering van negatieve getallen in 2’s complement (8-bit).
Bemerk: na 0000 0000 komt 1111 1111 (vergelijk met kilometerteller)

## Slide 12: Codering van gehele getallen: 2’s complement
Berekenen van de tegengestelde waarde: compinc!
Bemerk: -128 heeft geen tegengestelde waarde (in het 8-bit systeem)

## Slide 13: 2’s complement: “compinc” (van positief naar negatief)
comp = complementeren (= eerst bits inverteren)
inc = incrementeren (= dan +1)

## Slide 14: Complementeren (van negatief naar positief)
Omgekeerd voorbeeld: van neg  pos
= controle van vorige dia…
Compinc regel werkt in twee richtingen: pos  neg!
Compinc mag je ook in hexvorm uitvoeren (zie bovenstaand voorbeeld)
Merk op dat bij de bepaling van de getalwaarde in signed mode het minteken (b7) niet terzijde gelaten wordt, maar meespeelt alsof het een volwaardige bit was! Ook in de hex notatie voert men de omzetbewerkingen uit alsof het betreffende getal gelegen is tussen 8016 en FF16 …

## Slide 15: Overzicht
Zie apart .pdf bestand!

## Slide 16: Codering van getallen: rationale getallen (niet in handboek!)
Elk rationaal getal R kan geschreven worden als
Door het binaire punt n plaatsen naar links te verschuiven, kan men dit getal ook schrijven als
Men noemt dit de floating point of glijdende komma (= zwevende, drijvende) voorstelling. Men heeft 2 binaire woorden nodig om op deze wijze een rationaal getal voor te stellen:
Zowel de mantisse als de exponent kunnen positief of negatief zijn!
= de mantisse
= de exponent

## Slide 17: Codes
Cijfercodes: de BCD-code, Excess-3 code, Gray-code
    + Eigenschappen van cijfercodes:
          Gewogen code
          Zelfcomplementerende code
          Eén-wisselcode of cyclische code
          Reflecterende code
Alfanumerieke codes
Technische codes  zevensegment-code

## Slide 18: Cijfercodes: de BCD-code
De BCD-code (Binary Coded Decimal) is een code waarbij men elk cijfer van een decimaal getal voorstelt door 4 bits.
Voorbeeld: 319610 = 0011 0001 1001 0110
Van de 16 combinaties die met 4 bits mogelijk zijn, worden er in de BCD-code 6 niet gebruikt.
De BCD-code is dus minder efficiënt dan de zuivere binaire codering.
Ze wordt vooral toegepast bij digitale uitlezingen.

## Slide 19: Cijfercodes: gewogen codes (weighted code)
= codes waarbij de decimale waarde teruggevonden wordt door aan elke bit een gewicht toe te kennen en de producten van de gewichten met hun overeenkomstige bits te sommeren (= geziene “gewicht-methode”)
Voorbeeld
  De standaard BCD-code is een gewogen code
   “BCD8421”  de cijfers specificeren het gewicht van elke bit

## Slide 20: Cijfercodes: zelfcomplementerende codes (self complementary code, self complementing code)
= codes waarbij het inverse van het gecodeerde getal het 9-complement oplevert van dit getal
9-complement = het verschil tussen 9, 99, 999, … en dit getal
Voorbeeld 1
  De standaard BCD8421-code is niet zelfcomplementerend
   Het 9-complement van 00112 (310) is 11002 ≠ 610

## Slide 21: Cijfercodes: zelfcomplementerende codes (self complementary code, self complementing code)
Voorbeeld 2
  De excess-3 code (3-teveel code) van een decimaal cijfer vindt men door bij elk getal van de BCD8421 code binair 00112 (310) op te tellen (of +3 decimaal bij te tellen en dan naar het binaire stelsel om te zetten)

## Slide 22: Cijfercodes: zelfcomplementerende codes (self complementary code, self complementing code)
Voorbeeld 2 (vervolg)
het complement van elk van deze codes levert het 9-complement op van het overeenkomstige decimale getal
 wel een zelfcomplementerende code!
geen gewogen code: het decimaal equivalent van een gecodeerd cijfer kan je niet terugvinden door aan elke bit een gewicht toe te kennen

## Slide 23: Cijfercodes: één-wisselcodes of cyclische codes
= code waarbij 2 opeenvolgende codewoorden ( waarden) slechts in één bit van elkaar verschillen
Voorbeeld: Gray-code
Gray-code wordt ook een ‘minimale verschil code’ genoemd (tussen naburige waarden).

## Slide 24: Cijfercodes: één-wisselcodes of cyclische codes
Voorbeeld: Gray-code (vervolg)
Bovendien een reflecterende code
= een soort “gespiegelde code” in de opbouw van de tabel
cfr. opstellen van Karnaughkaart…

## Slide 25: Cijfercodes: één-wisselcodes of cyclische codes
Voorbeeld: Gray-code (vervolg)
De Gray-code is geen gewogen code, dus niet praktisch voor rekenkundige bewerkingen.
Toepassingen:
Waar mechanische verplaatsingen worden omgezet naar een binaire code
In de telecommunicatie
Bij de Karnaughkaart

## Slide 26: Alfanumerieke codes
  Alfanumerieke gegevens = verzameling van letters (hoofd- en kleine letters), leestekens, cijfersymbolen en controlecodes voor datatransmissie
  ASCII-code = American Standard Code for Information Interchange
    7-bit code  27 = 128 bitcombinaties
    95 bitcombinaties voor lettertekens
    Overige 33 zijn controletekens
    8e bit bruikbaar als pariteitscontrole in datatransmissiesystemen
  ASCII-8 of extended ASCII
    Uitbreiding van de 7-bit code
    Sinds 1981
    8-bit code
    Uitgebreider symbolenpallet
  EBCDIC = Extended Binary Coded Decimal Interchange
    8-bit code
    Lezen als ‘ebsidic’
    Op vroegere computersystemen van IBM
    Niet meer gebruikt

## Slide 27: Alfanumerieke codes (vervolg)
  Unicode
    16-bit code  kan 65536 tekens bevatten
    Ook lettertekens en karakters uit vreemde talen (Chinees, Japans, …)
    Ook Braille
  De hollerith-code
    Toegepast op ponskaarten
    Standaard ponskaart: 80 kolommen van 12 rijen
    Ponskaart: cfr. principe draaiorgel

## Slide 28: Alfanumerieke codes (vervolg)
  Morsecode
    Korte en lange piep (geluid), ook als lichtsignaal
    Punten en strepen (geschreven)
    Een geoefend oor (= telegrafist) haalt info uit ruis!
    Vb. … _ _ _ … (= SOS)
    Vb. … _ _ … (= SMS)
    Heeft levens gered (scheepvaart)
    In onbruik geraakt, maar nog steeds beoefend door radioamateurs

## Slide 29: Technische codes
= sets van bitpatronen waarmee elektronische schakelingen aangestuurd worden
Eindeloos aantal toepassingen
Enkele voorbeelden (zie handboek!):
      Zevensegment-code (zie verder, gebruikt in lab!)
      Dotmatrix code
      Pixel-kleurcode
      Andere codes: brailleschrift, weefgetouw van Jacquard, draaiorgels, muziekdozen, …

## Slide 30: Technische codes: zevensegment-code
nummering leds
aansturing
common anode (= CA) ↔ common cathode (= CC)

## Slide 31: Oefeningen
Opgave 1: zoek het 2’s complement van de volgende bytes.
  0100 11002
  0000 00002
  0000 00012
  1101 00002
  0111 11112
  1000 00002

## Slide 32: Oefeningen
Opgave 2: zet om van decimaal naar een 8-bits binaire string (= een byte) volgens 2 mogelijkheden
  met tekenbit (=sign-magnitude):
  BIN
  -3510 
  met 2’s complement:
  BIN
  -3510 

## Slide 33: Oefeningen
Opgave 3 (thuis): teken de aansluitingen van een common cathode (= CC) display (analoog als hieronder bij een CA).

## Slide 34: Sudietips en leerdoelen:
Je moet zeker in staat zijn om:
  Gehele getallen in 2’s complement en sign-magnitude voor te stellen
  Te verklaren hoe rationale getallen gecodeerd worden in het binaire stelsel
  Een decimaal getal in BCD-code voor te stellen
  De Gray-code, … kunnen opstellen
  De zevensegment-code kunnen opstellen, uitleggen en toepassen (ook voor het labo)
  Uit te zoeken of een gegeven cijfercode gewogen, zelf-complementerend, cyclisch of reflecterend is
  Alle geziene codes
  Cijfercodes: de te kennen essentie staat in deze presentatie (in handboek meer uitgebreid)
  …