## Slide 1: Digitale technieken – Deel 4
Les 6: COMBINATORISCHE SCHAKELINGEN

## Slide 2: 4.1. Codeomvormers, multiplexers en demultiplexers
Combinatorische schakelingen:
De codeomvormer transformeert gecodeerde informatie naar een andere code (zie oefensessie 3).
De decoder transformeert gecodeerde informatie naar niet-gecodeerde informatie.
De encoder maakt van niet gecodeerde informatie gecodeerde informatie.
Een multiplexer werkt als een keuze schakelaar en verbindt meerdere ingangsklemmen met één uitgangsklem.
Een demultiplexer doet het omgekeerde van een multiplexer en verbindt één ingang met één van de uitgangsklemmen.

## Slide 3: Decoder
De decoder transformeert gecodeerde informatie naar niet-gecodeerde informatie
Niet-gecodeerde informatie = begrijpbaar voor de mens.
Toepassingen:
     7-segment decoder
      (zie ook vorige les bij technische codes)
       1 uit 4 decoder = uitcodeerschakeling

## Slide 4: 7 – segment

## Slide 5: 7 - segment

## Slide 6: 7 - segment
CA = common anode

## Slide 7: 7 - segment
CC = common cathode

## Slide 8: 7 - segment
Welk symbool wordt hier weergegeven?

## Slide 9: IC 74LS47 (in labo)
Bemerk:
Weergave van cijfer 6: geen bovenste streepje
Weergave van cijfer 9: geen onderste streepje
Extra symbolen van 10 t.e.m. 15

## Slide 10: IC 74LS47 (in labo)
Symbool aan uitgangen: open collector uitgang  heeft invloed op aansluiten LED!

## Slide 11: IC 74LS47 (in labo)

## Slide 12: IC 74LS47 (in labo)
LT = Lamp Test
BI = Blanking Input

## Slide 13: Begrip “duty-cycle δ”
2 signalen met zelfde periode, dus zelfde frequentie, maar toch verschillende aantijd Ton en uittijd Toff!
δ = duty-cycle (δ uitspreken als ‘delta’) = gedeelte van de periode dat het signaal hoog is (in %)
=
Ugem
Ugem

## Slide 14: IC 74LS47 (in labo): knipperen en/of intensiteitsregeling
BI = Blanking Input = alle segmenten doven
actief laag  ‘blanken’ (= doven) als signaal laag is
δ klein  donkerder display  Ugem laag
δ groot  lichter display Ugem hoog
Knipperen bij lage frequentie (tot 30 à 50 Hz)
Intensiteitsregeling bij hogere frequentie (boven 50 Hz)
Ugem
Ugem

## Slide 15: IC 74LS47: RBI = Ripple Blanking Input
Als voorwaarden in rode kader voldaan zijn, dan zal BI/RBO werken als RBO output (ipv BI input); m.a.w. dan wordt RBO laag

## Slide 16: IC 74LS47: RBI = Ripple Blanking Input
Doel van deze schakeling? Onderdrukking van leidende nullen! (kunnen uitleggen aan de hand van de WT)
Als en A, B, C en D=0 (m.a.w. getalwaarde 0) dan worden alle uitgangen 1 en doven de segmenten.
Daarbij wordt ook een uitgang en 0  doorgeven aan volgende IC!!

## Slide 17: 1 uit 4 decoder = “1 uit 2n decoder” met n = aantal ingangen
1 uit 4 decoder = uitcodeerschakeling = slechts 1 uitgang hoog maken!

## Slide 18: 1 uit 4 decoder
B
A

## Slide 19: Toepassing: BCD/DEC decoder
Reden dubbele invertor?

## Slide 20: Toepassing: BCD/DEC decoder
Bij de BCD-code worden slechts de waarden 0…9 gebruikt! (In een eigen Karnaugh kaart zou je hier ‘x’ = don’t cares mogen zetten.

## Slide 21: Toepassing BCD/DEC decoder
Type ingang?
Type uitgang?

## Slide 22: Encoder ( Decoder)
De encoder maakt van niet gecodeerde informatie gecodeerde informatie.
Encoder = incodeerschakeling = omgekeerde van hiervoor

## Slide 23: Encoder: Toetsenbordencoder

## Slide 24: Encoder: Toetsenbordencoder
omzetten via ?

## Slide 25: Encoder

## Slide 26: Multiplexer en demultiplexer

## Slide 27: Multiplexer ↔ Demultiplexer
Principiële voorstelling: meerkeuzeschakelaar (dit is geen IEC-symbool!)
Multiplexer Demultiplexer

## Slide 28: Multiplexer (met 2 ingangen A en B en dus 1 selectielijn S)

## Slide 29: Multiplexer

## Slide 30: Multiplexer
Zelfde schakeling met enkel NAND poorten:
Voordeel t.o.v. vorige schakeling?

## Slide 31: Multiplexer met 4 ingangen (2 selectielijnen)
IEC-symbool
Met afhankelijkheidsnotatie G !!! (betekenis goed kennen)
Functie van EN-klem (enable)?

## Slide 32: Multiplexer
Vereenvoudigde (of verkorte) tabel door don’t cares!

## Slide 33: Multiplexer

## Slide 34: Multiplexer
Poortschema

## Slide 35: ANSI-symbool
Multiplexer Demultiplexer
2 ingangen, 1 uitgang
(1 selectielijn)
4 ingangen, 1 uitgang 1 ingang, 4 uitgangen
(2 selectielijnen!) (2 selectielijnen!)

## Slide 36: 74HC/HCT153 in lab (8 ingangen, slechts 2 selectielijnen!?)

## Slide 37: Cascadeschakeling: ‘= soort achtereenschakeling’ (geen serie- of parallelschakeling)

## Slide 38: Cascadeschakeling
Selectie van 1e of 2e mux is MSB!

## Slide 39: Cascadeschakeling
Selectie van 1e of 2e mux is MSB!

## Slide 40: Toepassing: logische functies met multiplexers 3 variabelen  Mux met 3 selectielijnen
Te kennen voor oefensessie 4 !!!
C B A
A
B
C

## Slide 41: Demultiplexers: principiële voorstelling

## Slide 42: Demultiplexers: met 2 uitgangen en 1 selectielijn

## Slide 43: Demultiplexers: met 2 uitgangen en 1 selectielijn
Poortschema:

## Slide 44: Demultiplexers: met 4 uitgangen en 2 selectielijnen
DX of DMUX in IEC-symbool
Hoe moet je de EN-klem verbinden om de DMUX te laten werken?

## Slide 45: Demultiplexers: met 4 uitgangen en 2 selectielijnen
I
I
I
I

## Slide 46: Demultiplexers: met 4 uitgangen en 2 selectielijnen
Strikt slechts 1 inverter nodig per selectie-ingang! Doel?

## Slide 47: Decoder  demultiplexer
Decodeerschakelingen zijn een bijzonder type demultiplexers omdat ze uit een aantal ingangssignalen (dus niet 1 zoals bij een demultiplexer) meerdere uitgangssignalen afleiden.
Men spreekt van een 1 naar 4 lijn demultiplexer (1 to 4 line demultiplexer) omdat er 1 ingang is en 4 uitgangen, maar ook van een 2 naar 4 lijn decoder (2 to 4 line decoder) waarbij de 2 selectielijnen nu als ingangen gebruikt worden bij dezelfde 4 uitgangen.
  De gebruikte IC is dus dezelfde, maar de toepassing ervan is verschillend.
In lab:
  In de datasheet van de 74HC155 ‘Dual 2 to 4 line decoder/demultiplexer’ staat bij de Features dat de volgende toepassingen mogelijk zijn (controleer dit):
      Dual 2 to 4 line decoder
      Dual 1 to 4 line demultiplexer
      3 to 8 line decoder in cascadeopstelling
      1 to 8 line demultiplexer